| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| alkalmas legyen röntgen- és gamma sugárzás mérésére | igen |  |
| LCD kijelzővel rendelkezen | igen |  |
| jelezze a dózist és dózisteljesítményt | igen |  |
| mérési energiatartomány: 15 keV - 7 MeV | igen |  |
| mértékegységek: mSv, μSv, mrem | igen |  |
| kijelzési tartomány dózisra: 1 μSv-10 Sv | igen |  |
| kijelzési tartomány dózisteljesítményre: 1 μSv/h-10 Sv/h; | igen |  |
| mérési tartományok: 1 μSv-10 Sv, illetve 0,1 μSv/h - 20 Sv/h; | igen |  |
| felső méréstartományban telitettségi szintet jelezze: 10 Sv-től, ill. 10 Sv/h-tó | igen |  |
| riasztási jelzések: audio >90 dB, vizuális (LED-ek) és rezgés; | igen, kérjük megadni |  |
| legalább 2500 órás folyamatos használat egyetlen AAA elemmel | igen, kérjük megadni |  |
| álljon ellen egy 1.5 m magasból történő leejtésnek | igen |  |
| IP67 védettséggel rendelkezzen | igen |  |
| méretek: 90 x 60 x 20 mm ±5% | igen, kérjük megadni |  |
| súlya: elemmel együtt legfeljebb: 90g | igen, kérjük megadni |  |
| hőmérséklet tartomány (működés): -10°C ... 50°C ±5% | igen, kérjük megadni |  |
| alkalmas legyen eseménynaplózásra | igen |  |
| rendelkezzen magyarországi típusvizsgálattal | igen |  |
| hitelesítéssel rendelkezzen mindegyik megajánlott készülék (7 db) | igen |  |
| kiolvasó egységgel és szoftverrel rendelkezzen (1-1 db) | igen |  |