| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Optikai kompatibilitás a meglévő Olympus IX73 mikroszkóppal és a meglévő OlympuscellSensDimension szoftverrel történő vezérelhetőség | igen |  |
| Direkt optikai becsatolás a minimális fényveszteség eléréséért | igen |  |
| Passzív hűtéssel rendelkezzen a minimális rezgésátvitel érdekében | igen |  |
| Rendelkezzen fény és hőmérséklet szenzorral a megfelelő vezérlés kivitelezése érdekében | igen |  |
| Az optika kompatibilis UV és látható tartományok 340nm-től 740 nm-ig történnő gerjesztésének lehetősége | igen |  |
| Leszállításkor a 380 nm LED megléte, emellett bővítési lehetőség további legalább 7 csatornával | igen |  |
| Csatornák egymástól függetlenül ki- és bekapcsolhatók legyenek | igen |  |
| Legfeljebb 30 ms-os váltási sebesség a szomszédos LED-ek között | igen |  |
| A felhasználási helyen (elszállítás nélkül) történő bővíthetőség lehetősége | igen |  |