| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| Általános jellemzők |
| Beépített, villogásmentes LCD monitor minimum 17” képernyő átmérővel | Igen |  |
| Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor | Igen |  |
| Állítható magasságú kezelőfelület | Igen |  |
| Teljes zárt, fertőtleníthető kezelőfelület | Igen |  |
| Monitortól független kezelőfelülete csak érintésvezérelt | Igen |  |
| A kezelőfelület alá csúsztatható fizikai QWERTY billentyűzet. |  |  |
| Egygombos képoptimalizálás B-módban, Color Doppler és PW Doppler üzemmódban | Igen |  |
| Monokristályos vagy PureWave vizsgálófejek kezelése | Igen |  |
| Mátrix fejek kezelhetősége | Igen |  |
| Mátrix TEE vizsgálófej csatlakoztathatósága | Igen |  |
| Egyidejűleg csatlakoztatott vizsgálófejek száma: min. 3 | Igen, kérjük megadni |  |
| Vizsgálófej tartók száma min. 4 | Igen, kérjük megadni |  |
| Akkumulátoros üzemmód (nem stand-by) | Igen |  |
| Általános adatok |
| Digitális beamformer | Igen |  |
| Digitális adatfeldolgozó csatornák száma: Min. 20.000 | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimális vizsgálati mélység (monitoron kijelzett érték): legfeljebb 1 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Maximális vizsgálati mélység: legalább 30 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Manuális fókusz beállítás | Igen |  |
| Manuális mélység beállítás | Igen |  |
| Előírt üzemmódok |
| B-mód, Tissue Harmonic Imaging, M-mód, Color M-mód, Anatómiai M-mód, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler | Igen |  |
| TDI Tissue Doppler Imaging | Igen |  |
| Tűkiemelő szoftver megléte | Igen |  |
| Vascular preset és kalkulációs csomag telepítve | Igen |  |
| Vascular access preset telepítve | Igen |  |
| Kardiológiai preset és kalkulációs csomag telepítve | Igen |  |
| Power Doppler | Igen |  |
| Transcranialis Doppler, TCD, TCCD telepítve | Igen |  |
| Triplex (2D+Color+PW) | Igen |  |
| Real time compound technika (pl. Sono MR, Sono CT, Aplipure, Hl Com vagy ezeknek megfelelő üzemmód) | Igen |  |
| X-res, vagy azzal egyenértékű szemcsésség-csökkentő eljárás | Igen |  |
| 2D üzemmód |
| Teljes rendszer-dinamika tartomány Min. 170 dB | Igen, kérjük megadni |  |
| Képfrekvencia: Min 770 kép/sec | Igen, kérjük megadni |  |
| Szöveti Harmonikus képalkotás | Igen |  |
| PW mód |
| Mintavételi kapu alsó határa: Max. 1 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Mintavételi kapu felső határértéke: Min. 24 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Archiválás és paciens adatkezelés |
| Merevlemez mérete: min. 500 GB | Igen, kérjük megadni |  |
| Merevlemez beépítve | Igen |  |
| Integrált USB csatlakozó | Igen |  |
| Képek és klipek exportálása Pen drive-ra | Igen |  |
| Riportok exportja PDF formátumban | Igen |  |
| Fekete – fehér videoprinter on- board vezérléssel | Igen |  |
| DICOM kapcsolat | Igen |  |
| Vezeték nélküli csatlakozás a DICOM hálózathoz | Igen |  |
| Páciens adatbázisban keresés név, azonosító és dátum szerint | Igen |  |
| Tű nélküli (pinless) vizsgálófej csatlakozók | Igen |  |
| 1 db Lineáris vizsgálófej |
| Vizsgálófej megnevezése | Igen, kérjük megadni |  |
| Jeladó kristályok száma: Min. 128 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Frekvenciatartomány: Min. 4.0-12.0 MHz | Igen, kérjük megadni |  |
| Vizsgálófej legnagyobb szélessége: 50 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| 1 db Kardiológiai TTE (Phased array) vizsgálófej |
| Vizsgálófej megnevezése | Igen, kérjük megadni |  |
| Jeladó kristályok száma Min. 80 db | Igen, kérjük megadni |  |
| Frekvenciatartomány Min. 2.0-4.0 MHz | Igen, kérjük megadni |  |
| Ergonómia |
| Beépített akkumulátor aktív használatra | Igen |  |
| Akkumulátoros használati idő: minimum 45 perc | Igen, kérjük megadni |  |
| A készülék súlya max. 70 kg guruló állványzattal együtt a könnyű mozgathatóság érdekében. | Igen, kérjük megadni |  |
| Továbbfejleszthetőség (ajánlatadáskor elérhetőnek kell lennie) |
| TEE vizsgálófej, monokristályos (PureWave, Single crystal, vagy ezekkel azonos technológia) technológiával, 2.0-7.0 MHz frekvenciatartományban, min. 5000 db. kristállyal | Igen, kérjük megadni |  |
| „Hockey stick” lineáris vizsgálófej, 7.0-15.0 MHz frekvenciatartományba, max. 23 mm-es felfekvési széleséggel, min. 256 db. kristállyal | Igen, kérjük megadni |  |
| Általános feltételek |
| A megajánlott eszközök/termékek betanítása magyar nyelven a telepítés helyszínén, felhasználói szintű oktatás. | Igen |  |
| A megajánlott termék 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal kell rendelkezzen, melyet az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben Ajánlatkérő a fenti dokumentumot nem csatolja, ajánlattevő ajánlata érvénytelen. | Igen |  |