| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| direkt fotometria mérési módszer két általános hullámhosszon: 461 és 577 nm | igen, kérjük megadni amennyiben eltér |  |
| mérési tartomány: 0-30 mg/dl (total bilirubin) ±5% | igen, kérjük megadni |  |
| hemolízis korrekció: 0-250 mg/dl ±10% | igen, kérjük megadni |  |
| mérési pontosság: ±5% vagy kisebb | igen, kérjük megadni |  |
| minta térfogat: 50-60 µl között | igen, kérjük megadni |  |
| kijelző: legalább 3’-os LCD | igen, kérjük megadni |  |
| minta edény: Hematocrit kapilláris cső | igen |  |
| fényforrás: nagy fényerejű LED | igen |  |
| detektor: nagy érzékenységű szilícium fotocella | igen |  |
| interface: RS-232C, USB | igen |  |
| tömeg tartozék nélkül: > 1 kg | igen, kérjük megadni |  |
| Tartozékok |
| 2 flakon standard kalibráló oldat (legalább 2ml-es/flakon) | igen, kérjük megadni |  |
| 100 db heparinos, vörös kapilláris cső | igen |  |
| 100 db kezeletlen, kék kapilláris cső | igen |  |
| 1 db lezáró viaszlemez | igen |  |
| 1 db USB kábel | igen |  |
| 1 db software Windows kompatibilis | igen |  |