| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| - rozsdamentes acél vagy elektrosztatikus porfestéssel ellátott vázszerkezet | igen |  |
| - O2 palack tartó + infúziós állvány megléte | igen |  |
| - Hidraulikus magasságállítás | igen |  |
| - Mechanikus háttámla állítás racsnival | igen |  |
| - Gázrugós Trendelenburg és anti- Trendelenburg beállítás | igen |  |
| - Könnyen tisztítható, tömör, rétegelt matrac fekvőfelület | igen |  |
| - Matrac anyaga: antimikrobiális, vízálló, égésgátló, légáteresztő | igen |  |
| -Teljes hosszúságú összecsukható oldalrácsok | igen |  |
| - Rozsdamentes acél alváz tároló rekesszel különböző eszközök számára | igen |  |
| - Zárható, levehető ergonomikus toló fogantyú | igen |  |
| - ütközés gátlók a sarkokon | igen |  |
| - állítható magasságú rozsdamentes acél infúziós állvány. amely bármely sarokra felrakható | igen |  |
| - 360 fokban forgatható, átlós fékezhető görgőkkel | igen |  |
| Külső méretek: 80 x 200 cm ±4% | igen, kérjük megadni |  |
| Matrac Méretek: 60 x 180 cm ±4% | igen, kérjük megadni |  |
| Matrac vastagság: 8 cm ±2% | igen, kérjük megadni |  |
| Magasság (matrac nélkül): 63 – 89 cm ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Háttámlaszöge: 0 °-70° ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Trendelenburg szög: 0 °-16° ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Fordított Trendelenburg szög: 0 °-22° ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Kerék átmérője 125 mm ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| terhelhetőség: legalább 180 kg | igen, kérjük megadni |  |
| Súly: legfeljebb 70 kg | igen, kérjük megadni |  |