| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| 2-részes műanyag fekvőfelület: 70 cm x 197 cm +/- 4% | igen, kérjük megadni |  |
| Röntgensugár áteresztő anyag | igen |  |
| Trendelenburg / Anti-Trendelenburg 18° +/- 4% | igen |  |
| Mindkét oldalról állítható magasság és Trendelenburg / Anti-Trendelenburg | igen |  |
| Magas komfort matrac, habszivacs (35 kg/m3) + 2 cm viszkoelasztikus réteg, teljes magasság: 12 cm +/- 3% | igen, kérjük megadni |  |
| Levehető huzat, PVC bevonattal | igen |  |
| Infúziós-állvány tartó 6 helyen | igen |  |
| Ütközőgörgők a kocsi 4 sarkán | igen |  |
| Hátrész állítás gázrugóval (0 - 90°) +/- 3% | igen, kérjük megadni |  |
| Központi fékrendszer Ø 200 mm-es kerekekkel. +/- 3% | igen, kérjük megadni |  |
| Lehajtható, alumínium oldalrácsok | igen |  |
| Lehajtható tolófogantyú a fejvégnél | igen |  |
| Műanyag alvázburkolat megléte | igen |  |
| Oxigénpalack tartó megléte | igen |  |
| Max. terhelhetőség: 250 kg. +/- 4% | igen, kérjük megadni |  |