| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott műszaki paraméter |
| --- | --- | --- |
| rozsdamentes acél vagy elektrosztatikus porfestéssel ellátott vázszerkezet | igen |  |
| - O2 palack tartó + infúziós állvány megléte | igen |  |
| - Hidraulikus magasságállítás | igen |  |
| - Mechanikus háttámla állítás gázrugóval vagy racsnival | igen |  |
| - Gázrugós Trendelenburg és anti- Trendelenburg beállítás | igen |  |
| - Könnyen tisztítható, tömör, rétegelt matrac fekvőfelület | igen |  |
| - Matrac anyaga: antimikrobiális, vízálló, égésgátló, légáteresztő | igen |  |
| - Teljes hosszúságú összecsukható oldalrácsok | igen |  |
| - Ergonomikus toló fogantyú | igen |  |
| - ütközés gátlók a sarkokon | igen |  |
| - állítható magasságú rozsdamentes acél infúziós állvány. amely bármely sarokra felrakható | igen |  |
| - 360 fokban forgatható, legalább átlósan fékezhető görgőkkel | igen |  |
| Külső méretek: 75 cm ±6% x 215 cm ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Matrac Méretek: 65 cm ±8% x 195 cm ±3% | igen, kérjük megadni |  |
| Matrac vastagság: 8 cm ±2% | igen, kérjük megadni |  |
| Magasság (matrac nélkül): 55 – 85 cm ±8% | igen, kérjük megadni |  |
| Háttámlaszöge: 0 °- min. 70° | igen, kérjük megadni |  |
| Trendelenburg szög: 0 °- min. 15° | igen, kérjük megadni |  |
| Fordított Trendelenburg szög: 0 °- min. 15° | igen, kérjük megadni |  |
| Kerék átmérője 125-200 mm | igen, kérjük megadni |  |
| terhelhetőség: legalább 180 kg | igen, kérjük megadni |  |
| Súly: legfeljebb 100 kg | igen, kérjük megadni |  |

- Tároló rekesz, polccal különböző eszközök számára

10 pont amennyiben a megajánlott termék rendelkezik tároló rekesszel, polccal különböző eszközök számára, 1 pont amennyiben a termék nem rendelkezik tároló rekesszel, polccal különböző eszközök számára.