1. sz. Melléklet

Bérlendő eszközök részletes műszaki leírása

Elszállításra kerülő eszközök:

Nitrogén generátor:

- Műszaki paraméterek:

  - N2 tisztasága: 95.0-99.5

  - Maximális áramlási sebesség: 42 l/min

  - Min/max működési nyomás: 4 bar G/10 bar G

  - Maximális nyomásesés (95 %N2, 8.5 bar): 0.7 bar G

  - Levegőszükséglet (95 %N2, 42 l/min) : 86 l/min

Preparatív HPLC:

- Műszaki paraméterek:

  - Preparatív HPLC

    - Áramlási sebesség: 200 ml/min

    - Frakciószedés: 6 pneumatikus szeleppel

    - Recycling: 1 pneumatikus szelep

    - Titan belső borítás

  - UV detektor

    - Optika: Dupla nyaláb rendszer

    - Fényforrás: Deuterium lámpa

    - Hullámhossz tartomány: 190 – 600 nm

    - Hullámhossz pontosság: ± 1 nm

    - Optikai sávszélesség: 10 nm

    - Detektor tartomány: max. 2.5 AU

    - Idő állandók: 0.1, 0.5, 2.0, 4.0, 8.0 sec

    - Zaj: < 0.8 x 10-5 AU (250nm, levegő a cellában)

    - Drift: < 2 x 10-4 AU/h (250nm, levegő a cellában)

    - Auto-Zero tartomány: – 0.3-tól 2 AU-ig

    - Idő programozás: hullámhossz, auto zero, alapvonal tartás

Vákuum pumpa:

- Műszaki paraméterek:

  - Maximum displacement: <2,8 m3/h

  - Maximális pumpa sebesség: <2.4 m3/h

  - Végső vákuum:

    - Gáz ballast szelep nélkül (részleges nyomás): < 2 Pa

    - Gáz ballast szelep nélkül (teljes nyomás): < 3 Pa

    - Gáz ballast szeleppel (részleges nyomás): < 7x101 Pa

Helyben felhasználásra kerülő eszközök:

HPLC-IT-MS készülék:

- Típus: HPLC rendszer (pumpa, gáztalanító, Automata mintaadagoló, diódasoros detector) – ion csapda MS

- Műszaki paraméterek:

  - IT-MS

    - Tömegtartomány: 50-2000amu

    - Felbontás: < 0.5 amu

    - Rendelkezzen APCI és ESI ionforrással

    - Termikusan szabályzott API (Atmospheric Pressure Ionization)

  - HPLC rendszer:

    - Gáztalanító:

4 csatornás

alkalmas 0-10 ml/perc áramlási sebességű folyadék gázmentesítésére

    - Pumpa:

Térfogatáram-tartomány: 1µl/min-20µl/min

Térfogatáram-precizitás: < 0.7 % RSD vagy 0.03 % SD

Nyomástartomány: 20-400 bar

    - Automata mintaadagoló:

100 x 2 ml fiolákhoz alkalmas tálca

Injektálási tartomány: 0.01-40 µl

Pontosság: < 0.5 % RSD (csúcsterület) 5-40 µl között

Nyomástartomány: 0-400 bar

    - Diódasoros detektor

Detektor hullámhossz-tartomány: 190-950 nm

Detektor zaj (shorttermnoise): ±1x10-5 AU (254 és 750 nm)

Detektordrift: 2x10-3 AU/óra 254 nm-en

Cella térfogata: 13 µl (úthossz: 10 mm)

GC-IT-MS készülék:

- Műszaki paraméterek:

  - IT-MS

    - Ioncsapdás analizátorral ellátott

    - Tömegtartomány: 10-1000 amu

    - Felbontás: egységnyi

    - Ionizásiós mód: elektronütköztetéses (EI) és kémiai (CI)

    - Külső, belső és hibrid ionizációra képes

    - Szkennelési sebesség: 5000-10 000 amu/sec

  - GC

    - Gas saver funkció

    - PTV/Split splitless injector

    - Combi-Pal mintaadagoló