# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Labormunkahely bővítése (1 db) |  |  |
| 1. PC-vel vezérelt gyártástechnológiai munkaállomás és pneumatikus/elektropneumatikus labormunkahely bővítése: A készlet tartalmazzon 3 munkahely pneumatika, elektropneumatika eszközkészletet hordozó-tároló felülettel az alábbiak szerint részletezve: 3 db profiltábla (méret 1100x700 mm), 3 db pneumatikus tárolós labor, 3 db rugós pneumatikus munkahenger (löket/átmérő: 50/20 mm), 9 db kettős pneumatikus munkahenger (löket/átmérő: 50/20 mm), 6 db zárt nyomógombos szelep, 16 db görgős 3/2-es szelep, 3 db ÉS szelep, 6 db VAGY szelep, 3 db gyorslefúvató, 9 db fojtó-visszacsapó, 3-3 db levegő előkészítő, elosztótömb, manóméter, cső/csatlakozó készlet, hengerenként monostabil, bistabil 3/2-es és 5/2-es pneumatikus, ill. elektropneumatikus szeleppel, 3-3 db jeladó modul, relé modul, egyenáramú tápegység, hengerenként optikai, induktív, kapacitív, induktív mágnes szenzor, 6 db elektromos végálláskapcsoló, mérőzsinór készlet. A készlet tartalmazzon Machromedia Flash alatt futó magyar nyelvű interaktív pneumatika szoftvert, 12 iskolai helyi licence felhasználással. A készlet illeszkedjen a meglevő Festo pneumatika készlethez, Festo, vagy azzal egyenértékű elemeket tartalmazzon. |  |  |
| 2. 3D nyomtató: Típus: RepRap Mendel Prusa (vagy ezzel egyenértékű típus, teljes készlettel, összeszerelt elektronikával) Alkalmasnak kell lennie a Festo Fluidic Muscle-ok általi működésre. |  |  |