Műszaki elvárások a galériás irattári polcrendszerrel szemben

- Polcrendszer elvárt teljesítendő paraméterei:

- Minősítések:	TÜV, ICIM, vagy ezekkel egyenértékű

- Galéria járófelületének teherbírása:	300 kg/m2 (egyenletesen megoszló

terhelés, csak gyalogos közlekedés esetén)

- Járófelület anyaga:	horganyzott, csúszásmentes acél

- Polcok mélysége:	egyoldalas: min. 300 mm

kétoldalas: min. 600 mm

- Polcok teherbírása:	150 kg/polc (egyenletesen megoszló

terhelés esetén)

- Galéria szintek száma:	2 szint (földszint + 1 galéria szint)

- Tárolási szintek:	földszinten 6 db polcszint

- galéria szinten 7 db polcszint

- Polcszintek közötti tiszta távolság:	min. 345 mm

- Feljáró lépcső mennyisége:	„A” területen 1 db, „B” területen 1 db

- Feljáró lépcső helye:	galéria területen kívül

- Tartószerkezet, lépcsők,

polcrendszer anyaga:	horganyzott acél

- Polcrendszer kialakításánál elvárt műszaki feltételek:

- A fenti paraméterű galériás irattári polcrendszerből 1 db-ot a mellékelt alaprajz „A” irattár helyiségébe kell telepíteni, a helyiség optimális kihasználásával. Előirányzott irattári polcfolyóméter: 775 polcfolyóméter

- A fenti paraméterű galériás irattári polcrendszert a „B” és a „C” irattár helyiségbe is telepíteni kell a meglevő válaszfal és a bejárati ajtók figyelembevételével. A lépcsőt a „B” helyiségbe kell telepíteni. A „C” helyiség galériás irattárának megközelítése a galéria szintjén a válaszfalban a közlekedő szélességének megfelelően 1 db átjáró nyílás kialakításával biztosítható. (Az átjáró kibontása és a nyíláskeret kialakítása a polc építésével párhuzamosan a galériaszint elkészültekor történik, melyet a kivitelező végez, ez a munka nem tárgya a jelen eljárásnak.) A „B” és a „C” helyiség földszintjén és galériaszintjén Ajánlattevő törekedjen az „A” helyiségnél megadott polcfolyóméterhez mind közelebbi mennyiségű irattár kialakítására.

- Mind az „A” mind a „B” és „C” helyiségek földszintjén 6 db polcszint a, galériaszinten 7 db polcszint kerüljön elhelyezésre. A földszinti rész világítása kiépíthető legyen, a világítótestek rögzíthetőek legyenek.

- A galériás irattári polcrendszereket úgy kell telepíteni, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásra kerüljenek. Biztosítva legyenek a megfelelő közlekedő útvonalak, a galériás irattári polcrendszer alkalmas legyen a megfelelő világítás, fűtés, szellőzés kialakítására, elhelyezhetőek legyenek a tűzoltó berendezések, valamint a polcrendszer feleljen meg az érvényben lévő villamosbiztonsági előírásoknak.

Igazolva dokumentálásra kerüljön a kialakított galériás irattári polcrendszer megfelelő teherbírása. A terhelhetőségi, előírt feliratok elhelyezésre kerüljenek.

- Műszaki átadáskor átadásra kerüljenek a polcrendszert minősítő iratok, kiviteli tervek, szállító nyilatkozata a polcrendszer irattárként való megfelelőségéről és terhelhetőségéről.