Beszerzés tárgya: 1 db Izzítókemence

A beszerzés tárgyának műszaki specifikációja:

Kompakt kialakítású, szilárd ásványi anyagok (kőzet-, talajminták) izzítási veszteségének mérésére alkalmas, legalább 1100 C° hőmérsékletre felfűthető, és minimum 3 l térfogatú, szabályozóegységgel és elszívás kivezetéssel ellátott izzítókemence.

Részletes termékleírás:

- Minimum 1100 C° hőmérsékletre felfűthető,

- Lehajtható ajtó

- Kerámia lapokba integrált fűtőszálak, fröcsköléstől és füstgázoktól védett, könnyen

cserélhető

- Keményített, vákuumformázott, magas ellenállóképességű szigetelő modulok

- A kemenceház strukturált felületű rozsdamentes acélból

- A kemenceház kettős burkolatú, ami alacsony külső burkolati hőmérsékletet és megnövelt stabilitást eredményez

- Állítható szellőzőnyílás az ajtón

- Füstgáz elvezetés a kemence hátfalán

- Zajtalan elektronikus relék

Műszaki paraméterek:

- Az adatok beírása a műszeren levő nyomógombokkal történik

- 1 program

- Programonként 2 szegmens

- 1 szabályozási zóna

- Status kijelzés működés közben

- Késleltetési idő beállítható (pl. éjszakai áram használata esetén)

- Üzemóra számláló

- Önoptimalizáló funkció

- Programozás 1 C vagy 1 perc egységekben

- Csatlakozási pont számítógéphez

- kWh számláló

Kiegészítő opció:

- Elszívó kémény csatlakozó csonk