| Adásvételi szerződés fogászati kezelőegységek, kezelőegységekhez szívómotorok beszerzésére a Szegedi Tudományegyetem részére 34/NY/2017/SZTE MÓDOSÍTOTT Műszaki leírás |
| --- |
| 2. rész |
| Megnevezés: | felsőkaros fogászati kezelőegység, nedves szívómotor fogászati kezelőegységhez |
| Össz. darabszám: | 5 db + 2 db |
| Ajánlattevő neve: |  |
| Gyártó: |  |
| Megajánlott termék típusa: |  |
| Nettó ajánlati ár/ db (fogászati kezelőegység): |  |
| Nettó ajánlati ár/db (nedves szívómotor): |  |
| Minimum paraméter (fogászati kezelőegység) | Ajánlott paraméter |
| Kezelőszék |  |
| A kárpitozása legyen varrás nélküli, előírásoknak megfelelően higiénikusan tisztítható és fertőtleníthető | igen/nem |
| Alacsony székmozgás közbeni zajszint | igen/nem |
| A kezelőszék legyen elektromechanikus emelésű, magasságtartománya biztosítsa az ülő és fekve kezelést, valamint gyermek páciensek ellátását | igen/nem |
| Anatómiailag formált fejtámla legyen két ”ízülettel” állítható, mozgatása fokozatmentesen történjen. Kifordítható legyen. | igen/nem |
| Rendelkezzen multifunkcionális lábkapcsolóval a kézidarabok, a kezelőszék kézmentes irányításához. | igen/nem |
| A székmozgás mozgástartománya 340-840 mm +,- 5% | A pontos adatot kérjük megadni. |
| Lábbal vezérelhető elszívásmegállítás, vacugo | igen/nem |
| Integrált Trendelenburg mozgás | igen/nem |
| Szék terhelhetősége min. 183 kg +/- 3 kg | igen/nem |
| Páciensszék háttámlája vállrészen karcsúsított legyen | igen/nem |
| Orvosi oldal |  |
| Rendelkezzen az orvosi oldalon legalább 5 instrument kiépítéssel, melyek sorrendje szabadon konfigurálható legyen | igen/nem |
| Rendelkezzen az összes instrumentnél visszaszívásgátlóval | igen/nem |
| Rendelkezzen fordulatszám, idő kijelzővel, valamint memospeddel: minden műszerhez az előre beállított paraméterek lehívhatóak legyenek | igen/nem |
| Rendelkezzen nagyméretű min. 39X59 29X40 cm max. 39X59 cm tálcával a vezérlőasztalon .+,- 5% | A pontos adatot kérjük megadni. |
| Felsőkaros változat, könnyen mozgatható, nem visszahúzó kiakasztható karokkal | igen/nem |
| Befordítható köpőcsésze | igen/nem |
| A vezérlőasztal higiénikusan tisztítható legyen,hézagmentes felülettel, levehető ütközésvédő lappal az instrumentek alatt | igen/nem |
| Köpőcsésze, kézidarabok tartója levehető, sterilizálható legyen | igen/nem |
| LED operációs lámpa min. 35 000 30 000 Lux állítható fényerővel | igen/nem |
| Lámpába szerelt zajmentes ventillátor | igen/nem |
| Az operációs lámpa fogantyúja levehető, sterilizálható legyen | igen/nem |
| A kezelőegység rendelhető, telepíthető legyen jobb vagy balkezes felhasználó számára is | igen/nem |
| Orvosi oldalon instrumentek |  |
| 3 funkciós puszter (levegő, víz, sprayköd), levehető sterilizálható | igen/nem |
| Mikromotor: szénkefementes, beépített nyomatékszabályozóval, sterilizálható elektromos mikromotor, LED fényforrással, belső hűtéssel, min. 100 - max 40.000 ford/perc fordulatszámmal és változtatható forgásiránnyal, súlya max.69 gr. | igen/nem |
| Fényes turbinatömlő | igen/nem |
| Fényes visszaszívásgátlóval ellátott, vízszabályozós kuplung | igen/nem |
| Rendelkezzen ultrahangos, LED fényes fogkő-eltávolítóval, 3 kezdőheggyel + 1 paroheggyel | igen/nem |
| Az ultrahangos fogkőeltávolító frekvenciatartománya min. 22000 Hz max. 29000 32000 Hz (előny a több) | A felolvasólapon megajánlottak szerint |
| Turbina: teljesítménye min.20, max. 25 Watt (előny a több) | A felolvasólapon megajánlottak szerint. |
| Turbina rendelkezik LED fénnyel | igen/nem |
| Turbina zajszint kibocsátása min. 57, max. 60 dB (A) (előny az alacsonyabb) | A felolvasólapon megajánlottak szerint. |
| A turbina leállítása után a rotor is azonnal leáll max. 2 mp alatt leáll | igen/nem |
| 1:1 könyök : fénnyel, nyomógombos,sterilizálható | igen/nem |
| Vizesblokk |  |
| Kezelőegységbe integrált kompakt vizesblokk, mely folyamatosan, intenzíven,automatikusan végzi a beteggel érintkező víz csírátlanítását. Megfelel a Koch Intézet előírásainak | igen/nem |
| Kompakt vizesblokk nyomásszabályzóval, állandó nyomás biztosítása | igen/nem |
| Legyen csatlakoztatható un. központi nedves elszívórendszerhez | igen/nem |
| Asszisztens oldal |  |
| Automatikusan tisztítható elszívótömlők, az elszívó rendszer folyamatos átöblítéséhez, lerakodások, eltömődések megakadályozására, egy gombnyomásra | igen/nem |
| Asszisztensi kar kombinálható, átforgatható legyen, jobb-baloldalra egyaránt | igen/nem |
| Rendelkezzen 3 funkciós, levehető, sterilizálható házas puszterrel | igen/nem |
| Állítható magasságú asszisztensi vezérlő kar | igen/nem |
| Rendelkezzen exhaustor és nyálszívó tömlővel, valamint további 2 instrument bővítési hellyel. | igen/nem |
| Orvosi konzollal megegyező vezérlőfelület (székmozgatás, pohártöltő, öblítő). | igen/nem |
| Lábkapcsoló |  |
| Kombinált lábkapcsoló az instrumentek és a szék funkciók állítására (műszerek ki-be kapcsolása, folyamatos fordulatszám és intenzitásszabályozás, spray ki-be kapcsolása, chipblower, mikromotor forgásirány változtatás, székfunkciók). | igen/nem |
| Minimum paraméter (nedves szívómotor) | Ajánlott paraméter |
| Alkalmas legyen 3 kezelőegység egyidejű elszívására | igen/nem |
| Rendelkezzen szeparátorral | igen/nem |
| Rendelkezzen amalgám szeparátorral | igen/nem |
| Minimum átfolyás 15 l/min. | igen/nem |
| Teljesítmény min. 1,68 kW | igen/nem |
| Vákuum (mbar) min.168 NLV | igen/nem |

A kezelőegység, a turbina, valamint a mikromotor azonos gyártótól származzon.

Dátum: ………………………….

…………………………………………

Cégszerű aláírás