A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 8. rész

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”, az alábbiak szerint:

8. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya "8. rész: Mélyhűtő”

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

| Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények | Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!) |
| --- | --- |
| -80 fokos mélyhűtő U9260-0001 Eppendorf U410-86 Premium upright freezer vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz, az alábbi műszaki tartalom szerint: | A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszáma: |
| Álló kivitel |  |
| A készülék belső tárolási kapacitása, űrtartalma 400-500 liter közötti legyen |  |
| alkalmas legyen min. 200 db 2”, 133 mm x 133 mm dobozok tárolására |  |
| hőmérséklet beállítási tartománya -50oC és -85°C közötti legyen |  |
| rakodási szint: pontosan 5, azaz a belső polcok száma pontosan 4 db |  |
| belső hőszigetelt ajtók száma 5 db |  |
| a készülék mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik |  |
| a készülék LED kijelző panellel rendelkezik |  |
| a fagyasztó hűtőrendszere kaszkád felépítésű |  |
| a belső szigetelés PUF rendszerű |  |
| a belső tér anyaga rozsdamentes acél |  |
| a fagyasztó külső ajtaja zárható legyen |  |
| a minták biztonsága szempontjából a fagyasztó CO2-backup védelmi rendszerrel összekapcsolható |  |
| működési zajszint: <56 dB(A) |  |
| napi átlagfogyasztás: < 11 kWh |  |
| Jótállás (teljeskörű szervíz garancia, karbantartási szerződéskötési lehetőséggel) időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 12 hónapot meghaladó időtartamot Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

| Tétel neve | Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása |
| --- | --- |
| -80 fokos mélyhűtő U9260-0001 Eppendorf U410-86 Premium upright freezer |  |

VAGY

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!