A megajánlott termékek részletes műszaki leírása módosítás – 4. rész

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya „A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”, az alábbiak szerint:

4. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya "4. rész: Nagyfelbontású respirométer fluoriméterrel titrációs-injekciós mikropumpával”

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

| Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények | Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése (Ajánlattevő által kitöltendő!) |
| --- | --- |
| Nagyfelbontású respirométer fluoriméterrel titrációs-injekciós mikropumpával, az alábbi műszaki tartalom szerint: | A megajánlott eszköz neve: Gyártója: Cikkszáma: |
| Jótállás 12 hónap (az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő bírálati szempontként értékeli) |  |
| Központi egység: Oxygraph- teljes rendszer kellékekkel alap nagyfelbontású respirometriai mérésekhez |  |
| Központi műszeregység és validálási szoftver: |  |
| Rozsdamentes acél ház |  |
| Peltier termosztát 2 - 47 °C; ±0.001 °C |  |
| 2 db Duran üveg kamra |  |
| 2 polarografikus oxigén szenzor: katód: arany anód: ezüst/ezüst klorid; |  |
| 2 Amperometrikus oxigén csatorna |  |
| 2 ISE csatlakozó ion szelektív elektródokhoz |  |
| 2 csatlakozó optikai vagy NO jelhez |  |
| 2 PVDF keverőbot, elektromágneses szabályozás |  |
| Barometrikus nyomásmérő |  |
| Központi műszeregység kiegészítők: |  |
| ISS-Integrált Elszívó Rendszer, a respirációs médium eltávolítására a kamrákból |  |
| Titrációs készlet: Hamilton mikrofecskendők, fecskendő tároló dobozban fecskendő címkékkel csomagolva, 2x fecskendő tartó állvány, 2x Falcon-cső tartó állvány |  |
| Titrációs-injekciós mikropumpa kiegészítő a központi egységhez: |  |
| 1 kétcsatornás elektronikus szabályozással a validálási szoftveren keresztül, programozható protokollokkal és feedback szabályozással (oxystat, pH-stat). |  |
| 4 mikroinjekciós fecskendő, 200 mm3, 180 mm tűhossz, 0.12 mm belső átmérő |  |
| 1 csom. tű távtartó, szilikon dugók (200 db/csom.) szerelőeszközzel |  |
| 1 TIP2k tű biztonsági felfüggesztés |  |
| 1 csom. TIP2k szűrőpapír (10 db/csom) |  |
| Fluo LED2 modul amperometrikus kiegészítő a központi egységhez: |  |
| csomag tartalmazza a legújabb verziójú szoftvert |  |
| fluoriméter rész kétcsatornás, valósidejű adatrögzítési lehetőséggel (0.5 s, vagy kevesebb adatrögzítési idő) |  |
| 2 fluoreszcens szenzor, zöld színű LED, fotodióda és szűrők (excitáció LED 525 nm) |  |
| 2 fluoreszcens szenzor, kék színű LED, fotodióda és szűrők (excitáció LED 465 nm) |  |
| 1 elektronikus feszültségszabályzó a fényintenzitás vezérlésére |  |
| 1 előlapi rögzítés (a fluoreszcens szenzorokat az üveg kamrára erősítve) |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára

hozzáférhetőek az alábbi elérési útvonalatokon:

| Tétel neve | Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása |
| --- | --- |
| Nagyfelbontású respirométer fluoriméterrel, titrációs-injekciós mikropumpával |  |

VAGY

nem férhetőek hozzá, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt

A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni!