Az ajánlattételi felhívás címe: Lencsék befogókkal

Részletes termékleírás:

2 db 0,5 inches lencse xy-irányú pozicionálását lehetővé tevő tartó

1. Ø1/2" átmérőjű optikák befogadására alkalmas

2. A 2 db állítócsavar x illetve y irányú finommozgatást tesz lehetővé

3. Az állítócsavar egy teljes körbefordulása 250 m eltolást eredményez

4. A lencsetartó alján M4-es furat a rögzítéshez

2 db akromatikus lencse foglalatban

1. A foglalat a 0,5” optikáknak megfelelő

2. A lencsék fókusztávolsága: f=19 mm

3. A lencsék két tagból állnak, az akromatikusság a 706.5, 855, and 1015 nm hullámhosszakra tervezve

3. Antirefleciós réteg 650-1050 nm-re

4. Felületi eltérések /4 633 nm-nél

2 db mikroszkóp objektívek befogására és döntésére alkalmas tartóelem

1. Mikroszkóp objektív befogására alkalmas, a standard menettel (RMS (0.800"-36)) ellátva

2. Két csavarral dönteni lehet az objektív optikai tengelyét min. 3 fokban

3. A tartó alján M4-es furat a rögzítéshez

2 db 1 inches lencse xy-irányú pozicionálását lehetővé tevő tartó

1. Ø1" átmérőjű optikák befogadására alkalmas

2. A 2 db állítócsavar x illetve y irányú finommozgatást tesz lehetővé

3. Az állítócsavar egy teljes körbefordulása 250 m eltolást eredményez

4. A lencsetartó alján M4-es furat a rögzítéshez

2 db 1 inches átmérőjű optikai elemek 6 tengely menti pozicionálását lehetővé tevő tartóelem

1. 1" átmérőjű optikák befogadására alkalmas

2. Két csavar x illetve y irányú finommozgatást tesz lehetővé, irányonként 1,5 mm tartományban

3. További két csavarral dönteni lehet az optikai elem síkját

4. A tartóba helyezett optikai elem az optikai tengely körül körbeforgatható

5. A lencsetartó alján M4-es furat a rögzítéshez

2 db légközű akromatikus lencse foglalatban adaptercsővel

1. A foglalat az 1” optikáknak megfelelő

2. A lencsék fókusztávolsága: f=30 mm

3. A lencsék két tagból állnak és közöttük levegőréteg van

4. Az akromatikusság a 706.5, 855, and 1015 nm hullámhosszakra tervezve

5. Antirefleciós réteg 650-1050 nm-re

6. Hullámfront torzulása kisebb, mint /10

7. A lencsék befogatásához van adaptercső, mellyel az 1” –es optikák xy-pozícionálójához rögzíthetjük

2 db plan akromát mikroszkóp objektív

1. Nagyítás: 10-szeres

2. Numerikus apertúra: 0,25

3. Munkatávolság: 10 mm-nél nagyobb

4. Végtelenre korrigált

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.