Zeiss AxioLab mikroszkóp javítása, tisztítása, felújítása és felszerelése

AxioLab mikroszkóp felszerelése a következőkkel:

- Digitális mikroszkópkamera AxioCam (Szenzor: Micron MT9P031, 5 Megapixels, color, CMOS, Felbontás: 2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixels, Pixel méret: 2.2 μm x 2.2 μm, Szenzor : 5.7 mm x 4.28 mm = 1/2.5" (képátló: 7.1 mm), Élokép, PC-hez csatlakoztatható, Op. rendszer: Windows XP x32 Prof. SP3 és Windows 7 x32 Ultimate)

Interfész: 1x SD kártyahely, 1x mini USB 2.0, 1x AV (S-Video), 1x DVI- D (HDMI)

Kiolvasás: Progressive

Tápellátás: USB 2.0-n vagy opcionális tápegységen keresztül

LED kijelzés

- AxioVision driver, konfigurátor és USB kábel

- AxioVision LE szoftver képfelvételhez, képoptimalizáláshoz, kalibrált mérésekhez

- AxioCam tartozék készlet PC nélküli használathoz:

- Tápellátás: Mini USB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz, megfelelő országspecifikus adapterekkel

- Kábel: HDMI - DVI-D kábel; 3m

- Memória kártya: SDHC 4GB with protection case

- SD/MMC Kártyaolvasó/író 6in1, USB 2.0,

- IR Távoli vezérlés)

- Megfelelő videó adapter

- Reflektorcsúszka

- HBO 50 nagynyomású higanygőzlámpa

- Szűrőkészlet 49 DAPI eltolódásmentes, EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50

- Szűrő készlet 09, eltolódásmentes, EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515

- Szűrőkészlet 15, zöld gerjesztés H 546

A beszerzés tartalmazza az alkatrészek beszerelését, a mikroszkóp tisztítását és beállítását kiszállással.