# A beszerzés műszaki minimumfeltételei:

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. BBRAUN Perfusor Compact S kisméretű fecskendős pumpa |  |  |
| 2, 5, 10, 20, 30 és 50 ml-es fecskendőkhöz, többféle gyártótól elfogadott fecskendő típusokhoz |  |  |
| beadási sebesség: 0,01 – 200,0 ml/h –ig állítható |  |  |
| technikai pontosság: ( 0,2 % |  |  |
| bolus-adás gombnyomásra, volumen előválasztással |  |  |
| bolus-ráta: 1 - 1200 ml/h-ig állítható |  |  |
| displayn a beadott volumen megjeleníthető |  |  |
| lekapcsolási nyomáshatár: 0,3 – 1,2 bar-ig állítható, elzáródás esetén automatikus nyomás-redukció |  |  |
| riasztás: rosszul behelyezett- vagy üres fecskendő-, elzáródás- vagy lemerült akku esetén |  |  |
| opcionális mentőkocsi kábellel 12 V-ról is működtethető hálózati- és akku-üzemmód, akku-üzemidő: 10 óra |  |  |
| állványra, fali sínre és egymásra rögzíthető |  |  |
| méret: 190 x 100 x 120 mm |  |  |
| tömeg: 1,6 kg |  |  |