# A beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| DMSP típusú Fluidic Muscle | 200 mm hosszúságú, 40 mm átmérőjű, összeszerelt pneumatikus mesterséges izom (Fluidic Muscle) Típus: DMSP-40-200N-RM-RM | 2 |
| Proporcionális útváltó szelep | A Fluidic Muscle-ok nagypontosságú pozicionálásához 0-10 bar üzemi nyomástartományú, 0-10 V feszültségjelű, 5/3-as proporcionális útváltó szelep Típus: MPYE-5-1/8-HF-010-B | 1 |
| Nyomástávadó | A Fludic Muscle-okban uralkodó nyomás érzékelésére és a mért érték távadására Festo gyártmányú, SPTE sorozatjelű, 0-10 bar méréstartományú, 0-10 V kimenő jelű, 1-3 % pontosságú nyomástávadó. Típus: SPTE-P10R-S4-V-2.5K | 4 |
| Erőmérő cella | Húzóerő mérésére a Kaliber Kft. által gyártott 8923-as számú sorozatból az 1000 kg (10 kN) méréshatárú, 0,05-0,1 % pontosságú erőmérő cella, mely az azonos geometriai és műszaki paraméterei alapján képes helyettesíteni a jelenlegi, szintén Kaliber Kft. által gyártott és forgalmazott 8923 típusú, de 200 kg (2 kN) méréshatárú erőmérő cellát. | 1 |