# A Szegedi Tudományegyetem MK TDK eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| Asztali elektrokémiai multiméter | A készülék legyen alkalmas: folyadékok többcélú elemzésére, automatikus kalibrációs opciókkal, pH mérésére 0 – 14 értéktartományban, minimum ± 0,002 relatív pontossággal, 0,1;0,01;0,001 felbontással, kalibráció 1-5 pontra, automatikus,vezetőképesség mérésre 0 – 3000 mS/cm értéktartományban, kalibráció 1-5 pontra, az oldott oxigén 0-90 mg/l tartományban való meghatározására, minimum ± 2 % relatív pontossággal, 0,1, 0,01 mg/l felbontással, min. 3 m kábellel, barometrikus nyomáskorrekcióval, hőmérséklet mérésére -5 – +105 °C értéktartományban, minimum ± 0,1 relatív pontossággal, 0,1 felbontással (100 °C-ig), a készülék labor kivitelű legyen, tartalmazza az alapműszert és a szükséges szenzorokat A készülék legyen alkalmas nyomáskorrekcióra. | 1 |
| Hordozható elektrokémiai multiméter | A készülék legyen alkalmas: folyadékok többcélú elemzésére, automatikus kalibrációs opciókkal, a készülék legyen alkalmas pH mérésére 0 – 14 értéktartományban, minimum ± 0,002 relatív pontossággal, 0,1;0,01;0,001 felbontással, kalibráció 1-5 pontra, automatikus,ionkoncentráció mérésére, mérési tartomány: 0:19900. Mértékegység: mol/l, mg/l, %, ppb, vagy egység nélkül. Kalibráció 1-5 pontra, hőmérséklet mérésére -5 – 105 °C értéktartományban, minimum ± 0,1 relatív pontossággal, 0,1 felbontással (100 °C-ig). A készülék hordozható kivitelű legyen, tartalmazza az alapműszert és a szükséges szenzorokat A készülék legyen alkalmas terepi vizsgálatokra (elem, vagy akkumulátoros üzemmód) A készülék legyen alkalmas ammónia mérésére 1 – 5x10-6 M koncentráció tartományban. A készülékhez a szükséges kalibrációs oldatok, töltő oldatok, és ionerősítő oldatok álljanak rendelkezésre. | 1 |