Vákuum berendezések

Brewster féle vákuum ablak

I. 2 db Brewster-féle vákuum ablak

1. fused silica anyagból

2. 1 mm vastag

3. 8 mm átmérőjű

4. minimum lambda/10 simaság

Motorizált vákuum kompatibilis 2 pozíciós billenő

I. 1 db motorizált vákuum kompatibilis 2 pozíciós billenő

1. 0– 90 fokos vertikális elfordulás

2. motorizált mozgatást lehetővé tevő vezérlő egység

3. vákuum kompatibilitás < 10-3 mbar

4. az optikát befogó keret min. 17 mm átmérőjű

Motorizált vákuum kompatibilis írisz

I. 1 db motorizált vákuum kompatibilis írisz

1. 0.8 – 25 mm-es tartományú nyílások beállítása

2. motorizált mozgatást lehetővé tevő vezérlő egység

3. vákuum kompatibilitás < 10-3 mbar

4. min. 0.3 mm-es precizitás

Motorizált vákuum kompatibilis rotation stage

I. 1 db motorizált vákuum kompatibilis rotation stage

1. min. 0-180 fokos körbeforgás

2. motorizált mozgatást lehetővé tevő vezérlő egység

3. vákuum kompatibilitás < 10-3 mbar

4. kisebb mint 2 kg teherbírás

5. min. 0.5 fokos precizitás

6. Tartó felület mérete min. 70 mm

Rotation stage

I. 1 db manuális rotation stage

1. 360 fokos körbeforgás

2. rögzítő csavar

3. precíziós csavar min. +- 5 fokos működési tartományban

4. kisebb mint 2 kg teherbírás

5. Tartó felület mérete min. 70 mm

Anti-Reflexiós (800nm) vákuum ablak

I. 4 db antireflexiós vákuum ablak

1. anti-reflexiós bevonat 800 nm-es hullámhosszra

2. 1 mm vastag

3. 1.5 inch átmérőjű

4. minimum lambda/6 simaság