# 4 db egymódusú, csatlakozókkal ellátott optikai szál adapterelemekkel

I. 2 db egymódusú optikai szál

1. Működési hullámhossztartomány: 780-970 nm

2. Egymódusú optikai szál

3. Hossza 1 m

4. Numerikus apertúra: 0.10-0.15 között

5. Csatlakozók: egyik végen FC/PC, másik végen SMA

II. 2 db egymódusú optikai szál

1. Működési hullámhossztartomány: 970-1650 nm

2. Egymódusú optikai szál

3. Hossza 1 m

4. Numerikus apertúra: 0.10-0.15 között

5. Csatlakozók: egyik végen FC/PC, másik végen SMA

III. Adapterlemezek (összesen 8 db)

1. 4 db adapterlemez az FC csatlakozóhoz, mely lehetővé teszi, hogy 1”-es optikai tartóba rögzíteni lehessen

2. 4 db adapterlemez az SMA csatlakozóhoz, mely lehetővé teszi, hogy 1”-es optikai tartóba rögzíteni lehessen

IV. Kötőelemek (Mating sleeves, összesen 4 db)

1. 2 db kötőelem, mely az FC/PC csatlakozóval rendelkező optikai szálak közvetlen csatlakoztatását oldja meg

2. 2 db kötőelem, mely FC/PC csatlakozóval rendelkező optikai szálnak SMA csatlakozóval rendelkező szálhoz való közvetlen csatlakoztatását oldja meg

- 4 db háromtagú lencserendszer optikai szálból kilépő fény kollimálására

1. Központi hullámhossz: 780 nm

2. Háromtagú lencserendszer

3. Kimenő nyaláb átmérője < 3 mm

4. FC/PC csatlakozóval rendelkezik

5. A kimenő nyaláb diveregenciája < 0,03 fok

6. A lencsékhez van 4 db adapter, mely az 1”-es optikai tartókban való rögzítést lehetővé teszi

- 2 db 50-50 osztású, szélessávú 2x2 optikaiszál-csatoló

1. A használható hullámhossztartomány: 850 ( 40 nm

2. Csatolási arány: 50-50%

3. FC/APC csatlakozók

4. 2 bemenet és 2 kimenet

5. Hossz: 100 ( 10 cm

6. Egymódusú optikai szálakból áll