Szorpciós-izoterma szett

Víz az élelmiszerekben

Minden élelmiszer és sok egyéb anyag tartalmaz vizet szabad vagy kötött formában.

A nedvességtartalom a termékben lévő összes víz súlyhányada. Hagyományos módon pl. a Karl Fischer titrálás vagy száradásmérés útján számítható ki, ami azonban lassú, nehézkes és a termék roncsolásával jár együtt.

A vízaktivitás értéknek a birtokában megállapíthatjuk a mikrobiológiai stabilitást, amely élelmiszerek esetében különösen nagy jelentőséggel bír.

Anyagokban ez az érték a relatív egyensúlyi nedvesség (% rGF. 0,0…1,00 aw méréstartomány megfelel 0…100% rGF értékeknek.

A víztartalom és vízaktivitás közötti kapcsolatot a SI szorpciós izoterm görbe szemlélteti, mely alakulását azonban a hőmérséklet jelentősen befolyásolja. A mérések alatt ezért abszolút konstans hőmérséklet szükséges! (1. ábra)

Példák: tipikus SI-görbék gyümölcsök, pektin, keményítő, hús/hal, tojás, cellulóz esetében

A SI Szorpciós izoterm görbe felvétele: a Novasina Labmaster- aw készülékével végezhető, amely légmentes mérőkamrával rendelkezik, és a hőmérséklet precízen szabályozható, 0°C…50°C ±0.2K tartományban.

Adszorpciós görbe:

Az anyagnak száraznak kell lennie, tehát elsőként egy szárító szekrényben teljesen ki kell szárítani (anyagtól függően, pl.: 2 órán át 102°C-on).

Ezt követően a száraz anyagot precíziós mérlegen lemérjük (nettósúly megállapítás), majd a legalacsonyabb értékű sótablettát (SAL-T6%) helyezzük bele.

Kb. 1 óra múlva vagy később már lejegyezhető az aw-érték és az anyagot ismét lemérhetjük. Ha tovább várunk, az aw-érték és a súly is nagyobb lesz, mert a mérési értékek az SI-görbén mozognak. A „kiegyenlítési időnek” ezért nincs nagy jelentősége.

Tovább folytatjuk az eljárást SAL-T11 sótablettával, egészen SAL-T98-ig.

Deszorpciós görbe:

Az anyagnak az első mérés előtt nedvesebbnek kell lennie (hogy biztosan a deszorpciós görbén legyen és az SI-hiszterezia hibáját elkerüljük), tehát először a SAL-T98% oldatot alkalmazzuk. Ha egy aw-érték biztosan 0.9 felett van, akkor a SAL-T90-et használhatunk. Kb. 1 óra múlva vagy később már lejegyezhető az awérték és az anyagot ismét lemérhetjük. Ha tovább várunk, az aw-érték és a súly is kisebb lesz, mert a mérési értékek az SI-görbén mozognak. A „kiegyenlítési időnek” ezért nincs nagy jelentősége.

Tovább folytatjuk az eljárást SAL-T75 sótablettával egészen SAL-T6-ig. Az anyag szárítószekrényben történt teljes kiszáradása után ismert lesz a száraz (nettó) súly és minden pontot meg lehet jelölni.

Eljárási mód:

1. Tárát mérünk (üres mintakosár és mérőüveg)

2. Csészét behelyezzük

3. Első SAL-T tablettát elhelyezzük

4. 4.Mintakosarat feltöltjük és a sóra helyezzük

5. Lezárjuk a készülék tetejét

6. Kiválasztjuk a mérőkamra hőmérsékletét

7. Ha a kamra hőmérséklete elérte a beállított

értéket, kivárjuk az egyensúlyi állapotot

(stabilitási időfaktor tetszőlegesen beállítva) (2. ábra)

Példa: kétszersült adszorpciós izotermje

Kiválasztott kamrahőmérséklet: 25°C

A teljesen kiszárított termék nettósúlya: 0.485 k

SAL-T11% és a minta a mérőkamrában elhelyezve. Mintegy 1 óra múlva az aw-érték 0.087, súly 0.519: ez 6.94%-kal nagyobb súly, ami megfelel az ezen a ponton lévő víztartalomnak!

Következő sótabletta: SAL-T 33%     Kijelzett érték: 0.290 aw, 0,530 g (+9.1%)

Következő sótabletta: SAL-T 53%     Kijelzett érték: 0.523 aw, 0,553 g (+13,84%)

Következő sótabletta: SAL-T 75%     Kijelzett érték: 0.749 aw, 0,605 g (+24,55%)

Ebben az esetben magasabb nedvességtartalommal nem érdemes számolni, ezzel az öt ponttal jól felállítható az SI-görbe.

- ábra

- ábra