Műszaki minimumfeltételek

1. rész: 1 db 120 cm széles mobil elszívófülke aktívszenes szűrővel

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Mobil vegyi fülke |  |  |
| Speciális aktívszenes szűrő formaldehidhez (Chemcap) |  |  |
| Speciális aktívszenes szűrők széles választékával bővíthető a készülék (Chemcap) |  |  |
| Kombinált aktívszenes szűrők és HEPA szűrővel is bővíthető a készülék (Chemcap+HEPA) |  |  |
| A kezelőt és a környezetet is védi |  |  |
| Nem igényel fix elszívórendszer kiépítését |  |  |
| Alacsony légsebességnél hang riasztás |  |  |
| Az kezelő felőli ablak szekcionáltan felhajtható, így nagyobb műszerek betehetők |  |  |
| A felhajtható ablakon trapéz alakú nyílás található |  |  |
| Az oldalsó ablakokon két zárható bemeneti nyílás van (elektromos vezetékekhez) |  |  |
| Minden oldalról jól átlátható akril falak |  |  |
| Csendes működés: kevesebb, mint 50 dBA a zajszint |  |  |
| Mobilis, a későbbiekben egyszerűen átvihető egy másik laborba |  |  |
| Alacsony energiafelhasználás: 45 W |  |  |
| Beépített világítás |  |  |
| Külső mérete: szél. x mélység x mag.: 1200 x 570 x 1145 mm |  |  |
| Belső munkatér mérete: szél. x mélység x mag.: 1170 x 520 x 810 mm |  |  |

1 db Mobil pontelszívó aktívszenes szűrővel, flexibilis elszívó csővel, átlátszó elszívó ernyővel

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Mobil pontelszívó egység |  |  |
| Speciális aktívszenes szűrő vegyes felhasználáshoz |  |  |
| További speciális aktívszenes szűrővel és HEPA szűrővel is bővíthető |  |  |
| Az alábbi kiegészítőkkel együttesen szállítandó: Flexibilis cső (32x1000 mm) Átlátszó elszívó ernyő Asztali befogó Elvezető cső (hose kit) |  |  |
| Egyszerű szűrőcsere |  |  |
| Elszívó egység külső mérete: 360x295x285 mm |  |  |
| Kis súly (max. 12 kg) |  |  |

1 db Mobil pontelszívó aktívszenes szűrővel, flexibilis elszívó csővel, elszívó csonkkal

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Mobil pontelszívó egység |  |  |
| Speciális aktívszenes szűrő vegyes felhasználáshoz |  |  |
| További speciális aktívszenes szűrővel és HEPA szűrővel is bővíthető |  |  |
| Az alábbi kiegészítőkkel együttesen szállítandó: Flexibilis cső (32x1000 mm) Elszívó csonk (Pen Nib Nozzle) Asztali befogó Elvezető cső (hose kit) |  |  |
| Egyszerű szűrőcsere |  |  |
| Elszívó egység külső mérete: 360x295x285 mm |  |  |
| Kis súly (max. 12 kg) |  |  |