SZTE Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont

épület egyes helyiségeinek átalakításával új laborhelyiségek kialakítására vonatkozó

tervezési program

A 410 ágyas klinikai tömb felújítása kapcsán az eddig ott működő kutató laborok egy részének új helyre kell költözni. A Neurológiai klinika laborhelyiségei -a néhány éve elkészült- SZTE Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) épületében kerülnek elhelyezésre. Az érintett helyiségekben építészeti, gépészeti és elektromos átalakítások szükségesek.

A kialakított laborhelyiségekbe nagyrészt a régi helyről átkerült bútorok kerülnek, és gépészeti szempontból az új helyiségek hűtésénél számolni kell öt darab áthozott klímaberendezés felszerelésével.

I. emelet Genetika labor (1. sz. iroda)

A meglévő nagyobb irodahelyiségben kerül kialakításra a két labor. A kisebb alapterületű irodából dolgozó helyiség lesz. A dolgozó mellett, gipszkarton válaszfallal leválasztott 1,5 m széles, 10,7 m2 alapterületű, mikroszkópok elhelyezésére szolgáló sötét helyiség lesz kialakítva, ezért a dolgozó ajtaja át kell helyezni a hosszanti falára, hogy közvetlen a laborból megközelíthető legyen. A bal oldali (1. sz.) laborban gipszkarton válaszfallal lesz leválasztva a másik különálló, 5,6 m2 alapterületű dolgozóhelyiség. A laborok kialakításához az alábbi munkák elvégzése szükséges:

Labor I

Építészet

- sötét helyiség kialakítása gipszkarton válaszfallal szerelt falszerkezettel, 90/210 méretű tolóajtóval

- I. sz. dolgozóban 90/210 méretű ajtó áthelyezés

- Meglévő laminált parketta burkolat cseréje hidegburkolatra

- Csempeburkolat készítése az asztalokhoz (210 cm magasságig)

- Csempeburkolat készítése mosdókagylóhoz és a kétmedencés mosogatóhoz (210 cm magasságig)

- Beépített szekrények elbontása, illetve áthelyezése.

Gépészet

- 1 mosdókagyló és kétmedencés mosogató (ipari rozsdamentes acél, lábakon álló 120x60x90cm) beszerelése

- Vízvezeték és szennyvízelvezetés megoldása a mosdókagylóhoz, mosogatóhoz, mosogatógéphez, a jégkészítő berendezéshez és a desztillálóhoz (mosogatógép fölé a falra szerelve)

- A mosdókagylóhoz dupla csap szükséges a vízlégszivattyú miatt

- mikroszkóp helyiség szellőztetésének és klimatizálásának megoldása

Elektromosság

- kaputelefon

- munkaasztaloknál elektromos hálózat, telefon, internet kapcsolat kiépítése,

Labor II

Építészet

- Dolgozó kialakítása szerelt falszerkezettel, 90/210 méretű falba csúszó tolóajtóval

- Csempeburkolat készítése az asztalokhoz (210 cm magasságig)

- Csempeburkolat készítése mosdókagylóhoz és a mosogatóhoz (210 cm magasságig)

- Meglévő laminált parketta burkolat cseréje hidegburkolatra

Gépészet

- 1 nagy mosdókagyló beépítése

1 mosogatószekrény beépítése 2 medencés konyhai méretű mosogatótálcával

- Vegyifülke beépítése, elszívóval

- Helyiségek klimatizálása

Elektromosság

- munkaasztaloknál elektromos hálózat, telefon, internet kapcsolat kiépítése,

A Labor helyiségben lévő beépített szekrények megőrzését kérjük esetleges későbbi felhasználás miatt.

I. emelet Imaging labor (2. sz. iroda)

Az iroda és annak előtere közötti válaszfal elbontásával létrejött térben lesz kialakítva a tervezett labor helyiség.

A labor kialakításához az alábbi munkák elvégzése szükséges:

Építészet

- Gipszkarton válaszfal elbontása

- Kerámia burkolat bontása

- Egységes laminált padló készítése

Gépészet

Elektromosság

- munkaasztaloknál elektromos hálózat, telefon, internet kapcsolat kiépítése,

- kaputelefon beépítése

I. emelet Liquor labor (3. sz. iroda)

Az irodák és az előtér összenyitásával térben lesz kialakítva a tervezett labor helyiség.

A labor kialakításához az alábbi munkák elvégzése szükséges:

Építészet

- Gipszkarton válaszfalak elbontása

- Laminált parketta burkolat bontása

- Kerámia burkolat készítése

- Csempeburkolat készítése az asztalokhoz (210 cm magasságig)

Gépészet

- 90x60x90 cm méretű mosogatószekrény elhelyezése 2 medencés mosogatótálcával

Elektromosság

- munkaasztaloknál elektromos hálózat, telefon, internet kapcsolat kiépítése,

- kaputelefon beépítése

II. emelet labor és állat tárolók  (4. sz. iroda)

A jelenlegi helyiségstruktúra további felosztásával új kutató és kiszolgáló helyiségek létrehozása

Az alábbi munkák elvégzése szükséges:

Építészet

- Laminált parketta burkolat bontása

- Ajtónyílás bontása a 1. sz. és a 3. sz. tároló között.

- 3 tároló helyiség kialakítás gipszkarton válaszfal készítésével

- Falba csúszó tolóajtó a felszerelés tároló és a labor között

- Kerámia burkolat készítése

- Csempeburkolat készítése mennyezetig

- Állattartókban ablakok fóliázása a sötétítés miatt

Gépészet

- Állattartó helyiségekbe levegő elszívás és kezelt levegő befújás

- Az 1. sz. tárolóba1 kisméretű mosdókagyló beépítése

- az 1. sz. tárolóba 1 db 140x70x90 cm méretű, lábakon álló, rozsdamentes acél 2 medencés (60x60x30 cm medencemérettel) ipari mosogató beépítése hosszú, belógó és kihúzható csappal,

- A labor helyiségben 1 db konyhai méretű (90/60/90 cm) 2 medencés (36x34x15 cm medenceméret) mosogatószekrény beépítése

- A labor helyiségben mosogató pultba épített kézmosó elhelyezése

- A labor helyiségben az asztalok fölé 3 helyen intenzív levegő biztosítása

Elektromosság

- Állattartókba 12-12 órás (reggel 7-este 19) időzítéses világítás

- munkaasztaloknál elektromos hálózat, telefon, internet kapcsolat kiépítése