- részajánlati kör:

UHV vákuumablakok/UHV Viewports

DN63CF fused silica viewport 1 piece

DN40CF fused silica viewport 2 pieces

Description:

- Deep UV grade fused silica (Corning HPFS 7980 Fused Silica or Suprasil 2 Grade A or better quality)

- maximum bakeout temperature 200°C or higher

- UHV compatible

- részajánlati kör:

Gázadagoló szelep/Gas dosing and shut off valve 1 piece

Description:

- KF16 vacuum connection (in and out)

- gasflow should include 1e-5-1e3 mbar 1/s

- valve position digital display

- részajánlati kör:

Vákuum elemek/Vacuum components

DN40CF-DN16CF zero length adaptor 1 piece

DN40CF-KF16 CF to KF adapter flange 1 piece

KF16 centering ring 5 pieces

KF16 clamp 5 pieces

KF16 blank flange 2 pieces

KF25 blank flange 2 pieces

KF16 KF to Swagelok adapter 2 pieces

DN40CF tee 1 piece

KF16 tee1 piece